货物需求一览表及技术规格

- 货物清单

  - 主系统

    - 磁体 1套

    - 梯度系统 1套

    - RF全内置射频发射/接收系统 1套

    - 48通道 XQ 梯度系统 1套

    - 扫描床 1套

    - 患者通信对讲系统 1套

    - 计算机系统1套

    - 英文键盘1套

    - 水溶蓝外壳1套

    - 系统安装1套

    - 分离器1套

    - 患者监视系统1套

  - 4G线圈系统

    - 20通道头/颈线圈1个

    - 32通道科研专用头线圈1个

    - 16通道肩关节线圈1个

    - 18通道乳腺成像线圈 1个

    - 乳腺线圈定位系统1套

    - 18通道体部线圈(2个)

    - 32通道脊柱线圈1个

    - 15通道Tx/Rx膝关节线圈1个

    - 4通道大柔性线圈1个

    - 4通道小柔性线圈1个

    - 回路线圈，大野1个

    - 回路线圈，中野1个

    - 回路线圈，小野1个

  - 临床应用组件

    - 神经成像组件1套

    - 血管成像组件1套

    - 心脏成像组件1套

    - 乳腺成像组件1套

    - 体部成像组件1套

    - 肿瘤成像组件1套

    - 骨关节成像组件1套

    - 科研组件1套

  - 独特临床应用

    - 高级成像1套

    - 3D SPACE序列1套

    - 3D CISS序列1套

    - 3D DESS 双稳优比序列1套

    - 2D/3D MEDIC序列1套

    - 水脂分离成像技术1套

    - 脂肪抑制技术1套

    - 全身弥散成像技术1套

    - 实时造影触发技术1套

    - 肝脏多期动态配准技术1套

    - 磁化传递成像1套

    - 自动心肌活性成像技术1套

    - 高分辨双侧乳腺成像技术1套

    - 乳腺硅胶成像1套

    - 并行采集技术扩展软件1套

    - 超快并行采集技术1套

    - 1D/2D前瞻性采集校正1套

    - 序列重生技术1套

  - 高级应用软件

    - 无缝连接软件1套

    - 磁敏感加权成像1套

    - 单体素波谱成像软件1套

    - 2D化学位移成像软件1套

    - 3D化学位移成像软件1套

    - 频谱分析软件1套

    - fMRI光电触发转换器1套

    - 256方向弥散张量成像软件1套

    - T1、T2、T2* R2、R2*参量图成像软件1套

    - 三维动脉自旋标记1套

    - 非造影增强血管成像软件1套

    - 流量定量成像1套

    - 高级心脏成像软件包1套

    - 高清弥散1套

    - 多期动态增强扫描1套

    - 自由呼吸扫描1套

  - 独有平台和极速平台

    - 独有超常规科研应用1套

    - 超音速全静音平台1套

    - 独有超音速极速工作流1套

      - 极速平台1套

        - 动态靶向匀场1套

        - 连续进床全景预览扫描技术1套

        - 智能线圈控制1套

        - 颅脑引擎1套

        - 心脏成像引擎1套

        - 脊柱引擎1套

      - 极速序列编辑1套

        - 一键式多对比智能成像技术1套

    - 实时弥散成像1套

    - 顶级多层平台1套

  - 影像处理阅片服务器

    - MR 组件1套

    - 平台软件1套

    - 集成工作站支持的WebViewer移动用户1套

    - MR通用引擎1套

    - MR 频谱引擎1套

    - MR 神经3D引擎1套

    - MR神经灌注分析1套

    - MR 4维血管通透性分析软件1套

    - MR 心脏引擎1套

  - 第三方产品

    - 机房专用恒温恒湿精密空调1台

    - MR专用水冷机1台

    - MR专用高压注射器1台

    - 10M LED彩色显示器（含台式计算机）2套，

    - 6M LED彩色显示器（含台式计算机）3套

    - 数值化智能铁磁质探测系统2套

    - PACS软件接入点10个

    - 无磁车1台

    - 培训计划 1项

- 具体技术要求

  - 总体要求

投标机型为各公司获得FDA及CFDA的3.0T磁共振机型，为保证设备的先进性，投标人所投产品必须为该品牌最新版本。

  - 磁体系统

    - 磁体类型   超导磁体

    - 磁场强度   3.0T

    - 屏蔽方式   主动屏蔽

    - 抗外界电磁干扰屏蔽技术   具备

    - 匀场方式   主动+被动

    - 磁场稳定度   <0.1ppm/hour

    - 三维动态匀场   具备

    - 三维匀场容积空间   圆柱形

    - *匀场通道数   ≥8个

    - *匀场线圈个数   ≥52个

    - 10cm DSV   ≤0.003ppm

    - 20cm DSV   ≤0.03ppm

    - 30cm DSV   ≤0.20ppm

    - 液氦填充周期   ≥5年

    - 液氦消耗量(正常使用)   ≤0.01 升/小时

    - 磁体长度（不含外壳）   ≤163 cm

    - 磁体长度(含外壳)   ≤173 cm

    - *磁体最小孔径   ≥70 cm

    - 五高斯磁力线X,Y轴   ≤2.6m

    - 五高斯磁力线Z 轴   ≤4.6m

    - 磁体重量   ≤6.5吨

    - 冷头保用时间   ≥1年

  - 梯度系统

    - *梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值）   ≥45mT/m

    - 梯度切换率（X，Y，Z轴，非有效值）   ≥200 T/m/s

    - 最短爬升时间   ≤0.225ms

    - 最大场强、切换率、FOV同时到达   具备

    - 工作周期中的最大占空比   1

    - 软件降噪技术   具备

    - 硬件降噪技术   具备

    - 梯度线圈冷却   水冷

    - 梯度放大器冷却   水冷

    - 梯度控制技术   全数字实时发射接收

    - 梯度工作方式   非共振式

  - 射频系统

    - 射频类型   全数字实时控制系统

    - 射频放大器   固态前放

    - 射频发射功率   ≥35 kW

    - 射频发射频率稳定性（5分钟）   ≤2x10-10

    - 射频噪音水平   ≤0.5dB

    - 射频发射带宽   ≥800kHz

    - 每通道同时并行采样接收带宽   ≥1MHZ

    - *独立接收通道数（ADC模数转换器个数）   ≥48个

    - 各通道接收带宽   ≥1MHz

    - 用户可调节接收带宽技术   具备

    - 射频线圈扫描自动调谐技术   具备

    - 双频载波传输技术   具备

    - 射频发生器位置   磁体机壳内

    - 射频发射放大器位置   磁体机壳内

    - ADC模数转换器位置   磁体机壳内（非线圈内）

    - 磁体内置一体化数字射频发射系统   具备

    - 磁体内置一体化数字射频接收系统   具备

  - 全身各部位射频接收线圈

    - 头颈部矩阵线圈   ≥20通道

    - 体部（心脏）矩阵线圈（2个）   ≧18通道

    - 神经血管线圈   ≥30通道 (组合或单独使用)

    - 脊柱矩阵线圈   ≥32通道

    - 胸部（心脏）矩阵线圈   ≥30通道(组合或单独使用)

    - 全中枢神经系统线圈   ≥52通道(组合或单独使用)

    - 膝/肩关节大号柔性线圈   ≥4通道

    - 踝/肘/腕关节小号柔性线圈   ≥4通道

    - 科研专用头线圈   ≧32通道

    - 膝关节专用线圈   ≥15通道

    - 肩关节专用线圈   ≥16通道，大小各一

    - 乳腺专用线圈   ≥18通道，含定位支架

    - 大号环形线圈   具备，动物实验兼容

    - 中号环形线圈   具备，动物实验兼容

    - 小号环形线圈   具备，动物实验兼容

  - 全静音平台

    - 梯度系统硬件静音技术   提供

    - 声阻尼材料技术   提供

    - 真空隔绝腔设计的硬件静音技术   提供

    - 自动防止梯度线圈共振的序列优化技术   提供

    - 人工智能选择性静音技术（适用于所有序列）   提供

    - 全静音平台适用范围

      - 全静音平台可用于T1对比   满足

      - 全静音平台可用于T2对比   满足

      - 全静音平台可用于Darkfluid对比   满足

      - 全静音平台可用于SWI对比   满足

      - 全静音平台可用于TSE序列   满足

      - 全静音平台可用于SE序列   满足

      - 全静音平台可用于GRE序列   满足

    - 全静音平台可以应用于3D T1加权超短TE 序列   提供

    - 全静音平台可以应用于神经系统成像   提供

    - 全静音平台可以应用于骨关节系统成像   提供

    - 全静音平台可以应用于脊柱成像   提供

    - 可以降低97% 噪声声压   提供

  - 主控计算机系统

    - 主计算机CPU   ≥四核 Intel 4 Xeon

    - CPU个数   ≥2个

    - CPU位数   ≥64位

    - 主频大小   ≥3.6GHz

    - 内存大小   ≥30GB

    - 计算机显示器   ≥19英寸彩色LCD

    - 显示器分辨率   ≥1280×1024

    - 硬盘容量   ≥900GB

    - 数据存储形式   CD/DVD

    - 阵列处理器主频   ≥ 2x2.0GHz

    - 阵列处理器内存   ≥ 48GB

    - 阵列处理器硬盘   ≥400GB

    - 图像存储数(256X256)   ≥25,000幅

    - 图像重建速度(256X256, 100% FOV)   ≥22556幅/秒

    - 超快速计算机处理技术   图像重建速度≥ 88889幅/秒(25%FOV，256×256FFT)

    - DICOM3.0接口   具备

  - 系统后处理功能

    - 3D后处理   具备

    - 实时MPR后处理   具备

    - 三维表面重建技术SSD后处理   具备

    - 实时MIP后处理   具备

    - 电影回放软件   具备

    - 图像评价软件   具备

    - 实时互动重建   具备

    - t-test定量分析   具备

    - ADC-map   具备

    - T1，T2值计算   具备

    - 时间信号曲线   具备

    - 图像减影、叠加   具备

  - 操作台、扫描床及环境调节系统

    - 垂直移动时扫描床最大承重   ≥250Kg

    - 扫描床移动精度   ≤0.5mm

    - 床旁扫描控制系统   双侧

    - 病人监视系统   具备

    - 照明、通风、通话、背景音乐   具备

    - 最低床位   ≤53cm

    - 检查床最大床速   ≤20cm/s

    - 最大水平移动范围   ≥268cm

    - 遥控线圈更换   具备

    - 自动步进扫描床    具备

    - 患者专用防磁耳机、呼叫按钮   具备

    - 特定吸收率SAR实时连续监控显示装置   具备

    - 紧急制动系统   具备

    - 无线蓝牙心电门控   具备

    - 无线蓝牙呼吸门控   具备

    - 无线蓝牙外周门控   具备

  - 后处理接口

    - 软件控制照相技术   具备

    - 光盘刻录机   具备

    - 可同时回读至主机和PC机   具备

    - 具备完整DICOM3.0T接口及 与PACS 网络连接（包括Query/Retrieve、Send/Receive、Print、Worklist）的功能   具备

    - 具备DICOM3.0T标准激光 相机数字接口   具备

    - 远程遥控维修遥控   具备

    - 图像网络传输标准   100M 以太网连接

    - 图像网络传输速度   60幅/秒（256x256）

  - 全景一体化成像系统

    - 一次摆位完成全部线圈扫描   具备

    - 线圈组合扫描   具备

    - 同时采集线圈数   ≥4个

    - 组合扫描专用线圈控制软件   具备

    - 智能定位技术   具备

    - 脊柱线圈整合于床面设计   具备

    - 线圈接口整合于床面设计   具备

    - 线圈接口数目   ≥8个

    - 矩阵线圈通道选择模式   具备

    - 矩阵线圈频谱成像模式   具备

    - 实时扫描助手   具备

    - 全中枢神经成像无缝连接   具备

    - 自动检查计划   具备

    - 自动结果生成   具备

  - 多通道（源）射频发射技术平台（TrueForm、MultiDrive或Multitransmit 4D）

    - 双通道射频发射技术   具备

    - a-SPACE技术    具备

    - B1 Filter技术  具备

    - 图像优化软件   具备

    - 三种平滑等级   具备

    - 3D DC干扰校正技术   具备

    - MPPS高速连通技术    具备

    - Study Split 空间分离技术   具备

    - Phoenix 成像家族   具备

  - 智能操作平台

    - 头部自动定位功能   具备

    - 图文引导的实时在线指导功能   具备

    - 大范围自动扫描定位功能（移动中扫描定位）   具备

    - 并行采集拓展功能   具备

    - 膈肌导航技术   具备

    - 相位导航技术（肝实质触发采集技术）   具备

  - 扫描参数

    - *最小二维层厚   ≤0.1mm

    - 最小三维层厚   ≤0.05mm

    - 最大扫描视野   ≥50cm

    - 最小扫描视野   ≤0.5cm

    - FSE最大回波链长度   ≥512

    - EPI最大因子   ≥256

    - 最大采集矩阵   ≥1024×1024

    - 弥散加权B值   ≥10000

    - 最短TR时间（128矩阵）   ≤0.7ms

    - 最短TE时间（128矩阵）   ≤0.22ms

    - 3D GRE最短TR(256 x256矩阵)   ≤1.0 ms

    - 3D GRE最短TE (256 x256矩阵)   ≤0.3 ms

    - 3D GRE最短TR(128 x128矩阵)   ≤0.7 ms

    - 3D GRE最短TE (128 x128矩阵)   ≤0.22ms

    - 快速自旋回波最短TR（256 x 256矩阵）   ≤5.5ms

    - 快速自旋回波最短TE（256 x 256矩阵）   ≤1.8ms

    - 快速自旋回波最短TR（128 x 128矩阵）   ≤5.1ms

    - 快速自旋回波最短TE（128 x 128矩阵）   ≤1.6ms

    - 快速自旋回波最短TR（64 x 64矩阵）   ≤5.0ms

    - 快速自旋回波最短TE（64 x 64矩阵）   ≤1.5ms

    - TSE序列最短回波间隔(256x256矩阵)   ≤1.9 ms

    - EPI序列最短回波间隔 (256x256矩阵)   ≤0.7 ms

  - 成像序列和技术

    - 自旋回波（SE）序列

      - 2D/3D FSE   具备

      - FSE回波分享技术   具备

      - 三维FSE序列   具备

      - 单次激发SE   具备

      - 脂肪抑制序列   具备

      - 频率脂肪抑制   具备

      - 水抑制序列   具备

    - 反转恢复（IR）序列

      - 快速IR(脂肪、 水抑制）   具备

      - 快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR）   具备

      - STIR短T1压脂序列   具备

      - 单次激发快速IR   具备

      - 常规反转恢复序列   具备

      - 真实影像反转恢复（灰白质强对比）   具备

      - 脂肪/水激发技术   具备

      - 翻转恢复脂肪抑制序列   具备

    - 梯度回波(GRE) 序列

      - 2D/3D稳态进动梯度回波   具备

      - in-phase和out-phase成像   具备

      - 多回波聚合序列   具备

      - 亚秒T1扫描序列（2D/3D）   具备

      - 亚秒T2扫描序列（2D/3D）   具备

      - 单次多平面梯度回波序列   具备

      - 多回波梯度回波序列   具备

      - 除剩余磁化梯度回波   具备

      - 利用剩余磁化梯度回波   具备

      - 重T2 加权高对比序列   具备

    - 平面回波 (EPI) 序列

      - 单次激发EPI   具备

      - 多次激发EPI   具备

      - 自旋回波EPI   具备

      - 梯度回波EPI    具备

      - 反转EPI   具备

  - 体部成像

    - 肝脏T1加权3D高分辨动态成像   具备

    - 多期动态扫描层面精准对位技术   具备

    - 全身弥散成像软件包   具备

    - 同相位/去相位水脂分离技术   具备

    - MR 结肠造影技术 （亮、暗腔）   具备

    - MR 胰胆管造影技术 (2D/3D)   具备

    - 单次激发 2D/3D水成像   具备

    - 呼吸导航技术   具备

    - 自由呼吸 3D水成像   具备

    - 动态肾脏灌注成像技术   具备

    - MR尿路造影技术（2D/3D）   具备

    - MR脊髓造影技术（2D/3D）   具备

    - 单次屏气多期高时间、空间分辨率动态成像   具备

    - Radial放射状k空间填充条件下自由呼吸3D T1加权对比增强   具备

  - 神经系统成像

    - 弥散成像

      - 实时弥散技术   具备

      - 各向同性采集   具备

      - 各向异性采集   具备

      - ADC值测量     具备

      - ADC-map彩图   具备

      - 体部脏器弥散   具备

      - 可选优化B值   具备

      - 弥散张量成像（DTI）   具备

      - 白质纤维束成像        具备

      - DTI弥散张量方向数   ≥256方向

      - 同时多层成像技术支持DWI、DTI、DSI成像   具备

      - 高清弥散成像（多次激发分段读出弥散成像）   具备

      - 高清弥散可应用于头部   具备

      - 高清弥散可应用于乳腺   具备

      - 高清弥散可应用于盆腔   具备

    - 灌注成像

      - 2D-EPI灌注成像   具备

      - 多层灌注成像      具备

      - 实时rCBV分析（无需人工）   具备

      - 实时TTP分析（无需人工）    具备

      - 实时MTT分析（无需人工）   具备

      - 时间信号曲线   具备

      - 彩色后处理功能   具备

    - 磁敏感成像

      - 可兼容并行采集   具备

      - SWI实时磁矩图成像技术   具备

      - SWI实时相位图成像技术   具备

      - SWI原始图像成像技术   具备

      - mMIP 图像成像技术   具备

    - 脑功能成像

      - 脑功能成像后处理分析   具备

      - 功能区域成像   具备

      - 血氧饱和度依赖性成像   具备

      - 实时t-test后处理成像   具备

      - 中枢神经反射定位脑功能成像   具备

      - 同时多层成像技术支持层加速具备，可以采用4-8个层加速因子，TR 时间缩短4-8倍，采集次数提高4-8倍。

    - 其他成像

      - 全中枢神经系统成像   具备，使用一体化线圈

      - 图像无缝拼接软件包   具备

  - 心血管成像

    - 2D/3D 时飞法 (TOF) 血管成像   具备

    - 相位对比 (PC) 血管成像   具备

    - 门控法TOF/PC血管成像   具备

    - 3D增强对比CE—MRA技术   具备

    - 门静脉成像技术   具备

    - 实时成像技术   具备

    - 超快速血管造影成像技术   具备

    - 磁化转移（MTC）技术   具备

    - 造影剂实时跟踪触发技术   具备

    - 导航技术   具备

    - 下肢血管造影分段跟踪成像技术   具备

    - 自动移床MRA   具备

    - 电影回放   具备

    - 最大强度投影   具备

    - 多层面重建   具备

    - 曲面重建   具备

    - 常规心脏形态学成像   具备

    - 心脏回波分享技术   具备

    - 快速梯度回波/快速心脏采集   具备

    - 黑血技术   具备

    - 亮血技术   具备

    - 正向心电触发   具备

    - 反向心电触发   具备

    - 二维/三维多相位成像   具备

    - 快速心脏电影   具备

    - 一站式心脏成像技术   具备

    - 首过法灌注成像   具备

    - 自动心肌活性成像（自动选择TI时间）   具备

    - 放射采集技术   具备

    - 双斜位成像   具备

  - 波谱成像

    - 自动匀场方式   具备

    - 手动匀场方式   具备

    - 自动水抑制技术   具备

    - 自动频谱分析   具备

    - 实时频谱分析及实时显示   具备

    - 高级频谱分析后处理软件   具备

    - 用户可编辑后处理程序   具备

    - 2D和3D频谱成像   具备

    - 单体素和多体素频谱成像   具备

    - PRESS技术   具备

    - STEAM技术   具备

    - 代谢产物浓度分布彩图   具备

    - 代谢产物比例地图   具备

    - 外周容积脂肪抑制技术   具备

    - 半自动匀场方式   具备

    - 快速频谱成像技术   具备

    - 三维脑频谱成像   具备

    - 化学位移成像 (2D/3D CSI)   具备

    - 多通道矩阵线圈完成头颅频谱   具备

    - 多通道体表矩阵线圈完成前列腺频谱   具备

  - 骨关节成像

    - 3D各向同性容积成像序列   具备

    - 高分辨率颈髓成像   具备

    - 高分辨率内耳三维成像   具备

    - 全脊柱成像   具备

    - 图像无缝拼接软件包   具备

    - 关节软骨成像   具备

  - 各个厂家必须提供各自最新软件和功能:

  - 并行采集技术

    - 基于图像算法   具备

    - 基于k-空间算法   具备

    - 基于两个相位编码方向同时加速算法   具备

    - 并行采集加速因子   ≥8

    - 与并行采集技术兼容的射频线圈   全面兼容

    - 与并行采集技术兼容的扫描序列   全面兼容

    - 并行采集自动校准技术   具备

    - 并行采集因子施加方向   X, Y, Z轴三方向

  - 伪影校正技术

    - 流体补偿   具备

    - 呼吸补偿   具备

    - 头部伪影矫正   具备

    - 去金属伪影技术   具备

    - 消除磁敏感伪影   具备

    - 卷积伪影去除   具备

    - 前瞻性运动伪影校正   具备

    - 回顾性运动伪影校正   具备

    - 抑制头部运动伪影   提供

    - 抑制腹部运动伪影   提供

    - 抑制关节运动伪影   提供

    - 抑制颈部运动伪影   提供

    - 可应用于T1像   提供

    - 可应用于T2像   提供

    - 可应用于黑水像   提供

    - 可应用于冠状位   提供

    - 可应用于矢状位   提供

    - 可应用于横断位   提供

  - 其他先进技术

    - 自动和手动滤波   具备

    - 实时交互式成像   具备

    - 三维定位系统   具备

    - 频率编码方向扩大采集   具备

    - 相位编码方向扩大采集   具备

    - 预饱和技术   具备

    - 饱和带数目   ≥6

    - 脂肪饱和技术   具备

    - 水饱和技术   具备

    - 水激发技术   具备

    - 偏中心扫描技术   具备

    - 扫描暂停技术   具备

    - 可变带宽技术   具备

    - 可变k空间填充   具备

    - 非/对称回波   具备

    - 信噪比指示器   具备

    - 优化反转角技术   具备

    - 线圈灵敏度校正   具备

    - 神经高分辨成像   具备

    - 磁共振实时定位   具备

    - 磁共振实时透视   具备

    - 交互式参数改变   具备

    - 扫描参数顾问   具备

    - 恒定信号技术   具备

    - 序列重生技术   具备

  - 其他先进组件

    - 高级心脏软件包   具备，冠脉成像功能

    - 动脉自旋标记成像   具备

    - 脑功能成像（Bold）

      - 脑功能成像扫描序列   具备

      - t-test后处理   具备

      - 实时脑功能成像技术   具备

      - 三维重建模板与兴奋区实时重叠显示   具备

  - 高级影像后处理工作站

    - 内存   ≥6GB

    - 主频   2.6GHz

    - 硬盘容量   ≥500G

    - 显示器   ≥19″LCD

    - MIP,MPR,SSD等   具备

    - DICOM图像转换成JPG格式   具备

    - DVD/CD-RW光盘刻录机   具备

    - 图像分析系统（测量、反转、滤波）   具备

    - 工作站控制照相   具备

    - 图像管理   具备

    - 联网图像传输   具备

    - Dicom3.0T软硬接口并负责连接，主台及后处理工作站都可

  - 外围设备

    - 不间断电源UPS   具备

    - UPS电缆   具备

  - 安装要求

    - 使用电压   三相380V

    - 最小安装面积   ≤31 m2

    - 最小高度   ≤2.40m

    - 电子柜数量   ≤3个

  - 第三方产品

    - MR专用高压注射器

      - 适用性最高可适用于3.0T磁共振系统

      - 电池

        - 电池和可持续交流供电两种方式：在电池和不间断充电器间（iCBC）灵活切换，充电器可以在检查室或操作室内灵活安装

        - 电池电量显示：主屏幕可显示电池电量

        - 开机自检：开机检测系统状态，显示错误代码

      - 注射器头

        - 规格：双筒，A侧针筒+B侧针筒可编程注射

        - 自动吸药：具备

        - 双马达：可同时电动吸药、排气

        - 空气检测提示键：按下空气检测确认键前，不能开始注射

      - 控制屏

        - 显示屏：触摸式控制，真彩色显示屏

        - 显示界面：简便的人性化设置，方便操作

      - 主要技术参数

        - 注射剂量：

          - 针筒：A  0.5~65ml

          - 针筒：B  1~115ml

          - 流速：0.01~10毫升/秒；0.01到3.1毫升/秒，0.01毫升/秒可调；3.1毫升/秒以上，0.1毫升/秒可调

          - 压力范围：最高压力值325PSI

          - 扫描、注射延时：1~300s

          - 暂停时相：1~900s

          - 注射时相≥6相，可以任意选择对比剂、盐水、保持或暂停

          - 注射历史信息保存≥20个

          - 存储方案32个

          - KVO保持静脉开放:集成式KVO（保持静脉开放）功能，KVO可自动开关

          - 秒表功能显示注射开始后的时间

      - 注射针筒

        - 针筒A:一次性空针筒，65ml

        - 针筒B:一次性空针筒，115ml

        - 连接管:T型连接管带单向阀

    - 6M LED彩色显示器（含台式计算机）

      - 专业显示器

      - 显示器完全符合dicom3.14标准，Ins-guard系统完成自动校正

      - 分辨率≥3280×2048

      - 点距≦0.197 × 0.197mm

      - 显示器采用新型LED背光

      - 尺寸≧20英寸

      - 显示器内置多个亮度条件下的dicom校正曲线

      - 亮度≥800 cd/m²

      - 对比度≧1000：1

      - 色彩数≧281.47Trillion Colors(16bit)

      - 响应时间≦30ms

      - 可视角度≧170°

      - 端口：DVI-D×2、DP×2

      - 提供专业显卡，显卡内存≧1G

      - 操作环境  温度: 0°C - 40°C,湿度: 30% - 80% 无冷凝

      - 储运环境  温度: -20°C - 60°C,湿度: 15% - 80%

    - 10M LED彩色显示器（含台式计算机）

      - 专业显示器

      - 屏幕尺寸：≥20英寸

      - 分辨率：≥2560×2048

      - 支持灰阶≥4096

      - 像素大小0.158mm

      - 对比度≥800:1

      - 亮度≥900cd/m2

      - 视角≥170

      - 响应时间 25ms

      - 疗影像标准：显示器完全符合DICOM3.0T标准, 可以对显示系统持续自动进行质量检测.

      - 显卡：显存≥1G

备注：加注星号（“*”）的参数为主要参数，其他为一般参数。

带“*”号参数投标人须提供产品制造商相关证明材料（技术白皮书或彩页或产品说明书等）。