东莞市石碣镇沙腰村股份经济联合体社治安监控系统改造采购项目澄清公告

各供应商：

现就东莞市石碣镇沙腰村股份经济联合体社治安监控系统改造采购项目（招标编号：0832-SFCX18DG062A）作如下澄清、说明和补充：

- 原招标文件中P16页“采购货物清单”调整如下：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1、沙腰村路口) |
| 配置说明：共43条路口 |
| 一、路口治安监控单元 |
| 1 | 400万摄像机 | 400万/光圈 F1.2/最低照度 0.0005lux(F1.2，AGC ON) 0lux(开启红外)/工作环境 -35℃~60℃（-31°F~140°F），≤90%RH/防护等级 IP66。红外距离30~50M。 | 121 | 支 |
| 2 | 补光灯 | 支持光通量:1920lm/发光角度:15°/最佳补光距离:12-20m/光敏触发方式 | 60 | 个 |
| 3 | 监控电源 | 支持输入 100-240V~50/60Hz，最大0.7A/输出 12V/2.0A/ | 121 | 个 |
| 4 | 监控支架 | 支持调节范围 水平：360°，垂直：90°/ 最大承重量 10kg(22lb) | 121 | 个 |
| 5 | 八角摄像机立杆 | 定制6*3米 | 10 | 根 |
| 6 | 八角摄像机立杆 | 定制6*4米 | 5 | 根 |
| 7 | 八角摄像机立杆 | 定制6*5米 | 5 | 根 |
| 8 | 包电线杆 | 2米 | 15 | 根 |
| 9 | 挂墙杆 | 2米 | 20 | 根 |
| 10 | 设备箱 | 500mm*400mm*200mm | 121 | 个 |
| 11 | 空气开关 | 国标 | 121 | 个 |
| 12 | 网络二合一电涌保护器 | 国标 | 121 | 套 |
| 二、路口线材传输单元 |
| 1 | 超五类防水网线 | UTP CAT5e | 7500 | 米 |
| 2 | 电源线 | RVV 2*1.0 | 10000 | 米 |
| 3 | 电信级光纤 | 48芯 | 2000 | 米 |
| 4 | 电信级光纤 | 24芯 | 2000 | 米 |
| 5 | 电信级光纤 | 12芯 | 4000 | 米 |
| 6 | 电信级光纤 | 8芯 | 2000 | 米 |
| 7 | 电信级光纤 | 4芯 | 8000 | 米 |
| 8 | 光纤收发器 | 千兆单模 | 121 | 对 |
| 9 | 接入层交换机 | 8个10/100/1000M自适应以太网电口/16Gbp /12Mpps/AC 100-240V，50/60Hz | 30 | 个 |
| 10 | 核心交换机 | 24个10/100/1000Base-T端口/256Gbps /72Mpps /4个100/1000Base-X千兆Combo口/ | 2 | 个 |
| 11 | 挂墙式光纤盒 | 8口 | 112 | 个 |
| 12 | 机架式光纤盒 | 48口 | 2 | 个 |
| 13 | 单模光纤跳线 | LC-SC | 121 | 条 |
| 14 | 单模光纤尾纤 | SC | 121 | 条 |
| 15 | 耦合器 | SC | 240 | 个 |
| 16 | 光纤溶接费 | 定制 | 1 | 项 |
| 17 | PVC管 | 联塑25/32 | 1000 | 米 |
| 18 | 混泥土 | 定制 | 60 | 方 |
| 19 | 防雷接地 | 定制 | 121 | 套 |
| 20 | 水泥路面开挖 | 定制 | 300 | 米 |
| 21 | 立杆基础开挖 | 定制 | 20 | 套 |
| 22 | 沙井盖及沙井开挖 | 定制 | 20 | 套 |
| 23 | 水泥路面恢复 | 定制 | 300 | 米 |
| 24 | 预埋管材/穿线 | 定制 | 8000 | 米 |
| 25 | 工程辅助材料 | 插座/水晶头/排插/连接头/直通头/弯头/胶粒/网线理线梳/水晶头/其他小五金等 | 1 | 项 |
| 26 | 安装调试费 |  | 1 | 项 |
| 三、系统平台中心设备及软件 |
| 1 | 硬盘录像机 | 支持飞梭、按键面板 双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用 可接驳符合ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机 支持标准国标GB28181（2016）协议 支持U-Code智能编码技术；支持H.265、H.264编码 ▲支持4K高清网络视频的预览、存储与回放 支持2个HDMI、1个VGA、1个CVBS接口，其中HDMI1、VGA和CVBS同源输出，HDMI2和HDMI1、VGA、CVBS异源输出，HDMI2最高支持4K显示输出 支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像 支持智能搜索、回放功能，有效提高录像检索与回放效率 支持最大16路同步回放和多路同步倒放支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测多种智能检测接入和联动 支持对人脸图片的实时检索和备份 支持客流量统计 支持鱼眼后端矫正 ▲支持8个SATA接口，单盘最大6TB，支持1个eSATA接口 支持硬盘配额和盘组存储模式，实现录像定向存储 支持RAID 0/1/5/6/10 支持N+1热备功能 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能 支持UPnP(通用即插即用)、NTP(网络校时)、SMTP(邮件服务)、FTP(文件传输)、PPPoE(拨号上网)、DDNS(动态域名解析)、DHCP(自动获取IP地址)、NFS(接入NAS)、UNP（NAT穿越） | 4 | 台 |
| 2 | 46寸液晶监视器 | 专业工业级DID液晶拼接显示屏，500流明高亮度，3500：1的对比度；10000K的色温/窄边拼缝双边3.5mm/ ▲支持上下左右178度视角内观看到的图像不变形，色彩无失真 | 4 | 块 |
| 3 | 拼接屏支架 | 定制 | 4 | 套 |
| 4 | 监控专用硬盘 | 6T/SATA 6Gb/秒 7200转 128M | 32 | 块 |
| 5 | 管理电脑 | CPUE5-1620v4 /内存16G/ 120G+1T硬盘 | 1 | 台 |
| 6 | 综合管理平台一体机 | ▲1、为确保系统稳定运行，投标人须保证所投标产品能满足与上级单位平台（石碣镇公安分局宇视平台）无缝对接； ▲ 2、支持本地VGA、HDMI1、HDMI2 三个接口解码上墙显示功能，支持本地三个接口异源输出，单个接口可最大支持16路1080P解码 （需在公安部检测机构产品专业认证报告中体现）； ▲3、支持扩展2块解码卡，单解码卡支持6个HDMI输出口（需在公安部检测机构产品专业认证报告中体现）； ▲ 4、支持不低于16个硬盘一对一指示灯、运行指示灯（RUN）、告警指示灯（ALM）、网络状态指示灯（NET）、两个解码卡指示灯（SLOT0、SLOT1）、扩展柜指示灯（LINK）（需在公安部检测机构产品专业认证报告中体现） ▲5、支持接入且自动搜索IPC、NVR、编码器等编码设备和解码设备，并一键添加，并可接入报警主机，网络键盘、门禁系统、云端设备（需在公安部检测机构产品专业认证报告中体现） ▲ 6、支持防ARP攻击，将设备MAC地址和指定的网关绑定，只有通过绑定的网关才可以远程访问设备（需在公安部检测机构产品专业认证报告中体现） ▲7、应能接入和转发能力均≥320M带宽码流（需在公安部检测机构产品专业认证报告中体现） ▲8、应支持自动发现IPC，直接添加使用 ▲ 9、支持接入走廊模式IPC，并支持在客户端和人机显示3分屏/5分屏/7分屏走廊模式视频（需在公安部检测机构产品专业认证报告中体现） ▲ 10、应支持不低于2个2.5G miniSAS存储扩展接口，最大可扩展至48盘位；（需在公安部检测机构产品专业认证报告中体现） | 1 | 台 |

本项目接收投标文件截止及开标时间变更为：接收投标文件截止及开标时间为：2018年5月7日下午14:30时（北京时间）。

采购文件如涉及上述内容的亦作相应修改，澄清修改文件与原采购文件矛盾之处，以本更正文件为准。特此通知。

广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

联 系 人：梁锡恩

通讯地址：东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦601室

电　　话：0769-21682660-807

传　　真：0769-21682600-806

广东三方诚信招标有限公司

二〇一八年四月